## Slide 1: Chủ đề 3:
GIÁO ÁN VẬT LÍ 9
ĐOẠN MẠCH NỐI TIẾP
ĐOẠN MẠCH SONG SONG
LUYỆN TẬP (TT)

## Slide 2
ĐỊNH LUẬT ÔM:
2. Công thức:
I : Cường độ dòng điện (A)
U:Hiệu điện thế đặt (V)
R : Điện trở (Ω)
Trong đó:
1. Phát biểu định luật:
Cường độ dòng địên chạy qua dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu địên thế đặt vào hai đầu dây và tỉ lệ nghịch với điện trở của dây.

## Slide 4
Bài tập 1: Hai điện trở R1 = 15
, R2 = 30
mắc song song. Biết rằng HĐT hai đầu đoạn mạch là 12 V
  Tính điện trở tương đương của đoạn mạch.
  Tính CĐDĐ mạch chính.
Tóm tắt
R1 = 15 
R2 = 30 
1. Rtđ = ?
U = 12 V
2. I = ?
Đttđ của đoạn mạch:
CĐDĐ mạch chính
I =
=
= 1,2 A
= +
= +
=
Rtđ = 10 
=
=
= 10 

## Slide 5
Hai điện trở R1= 5, R2= 10 mắc nối tiếp nhau rồi nối với một nguồn điện có hiệu điện thế U=12V. Tìm đttđ của các điện trở, cđdđ chạy qua mạch và hiệu điện thế hai đầu mỗi điện trở.
Bài 2
Tóm tắt
R1 = 5
R2 = 10
R1 nt R2
Rtđ = ?
U = 12V
I = ?
U1, U2 = ?
Đttđ của đoạn mạch:
Rtđ = R1 + R2
= 5 + 10
= 15
Cđdđ chạy qua đoạn mạch:
I =
= 0.8(A)
=
Hđt hai đầu R1:
I1 =
U1
= I1. R1
= 0.8. 5
= 4 V
Hđt hai đầu R2:
I2 =
U2
= I2. R2
= 0,8. 10
= 8V
I1= I2 = I = 0.8A

## Slide 6
Bài 3 Hai điện trở R1 = 4, R2 = 6 mắc song song rồi nối với một nguồn điện có hiệu điện thế U=12V. Tìm đttđ của các điện trở, hiệu điện thế hai đầu mỗi điện trở, cđdđ chạy qua mỗi điện trở và cđdđ qua mạch chính.
Tóm tắt
R1 = 4
R2 = 6
U = 12V
I1, I2 = ?
Giải
R1 // R2
Rtđ = ?
U1, U2 = ?
I = ?

## Slide 7
R1 = 4
R2 = 6
U = 12V
I1, I2 = ?
R1 // R2
Rtđ = ?
U1, U2 = ?
Đttđ của đoạn mạch:
= 2,4 
U = U1 = U2 = 12V
Hđt 2 đầu R1, R2:
Cđdđ chạy qua R1:
I1 =
=
= 3A
I = ?
Cđdđ chạy qua R2:
I2 =
=
= 2A
Cđdđ chạy qua mạch chính:
= 5A
=
=
I = I1 + I2 = 3 + 2

## Slide 8
Bài 4:Hai điện trở R1= 2 , R2= 6 mắc nối tiếp nhau
rồi nối với một nguồn điện có hiệu điện thế U.
Biết hiệu điện thế giữa hai đầu R1 là U1 = 9V.
Tìm U.
Tóm tắt:
R1 = 2 
R2 = 6 
U1 = 9 V
R1 nt R2
U = ? V
Đoạn mạch nối tiếp: Tìm I

## Slide 9
Đttđ của đoạn mạch:
I = I1 = I2 = 4,5 A
Do R1 nt R2
Cđdđ chạy qua R1:
I1 =
=
= 4,5 A
Rtđ = R1 + R2 = 2 + 6 = 8 Ω
Hđt nguồn:
I =
=
= 36 V
Giải:
Tóm tắt:
R1 = 2 
R2 = 6 
U1 = 9 V
R1 nt R2
U = ? V


## Slide 10
Bài 5: Hai điện trở R1 = 3, R2 = 6 mắc song song
rồi nối với một nguồn điện có hiệu điện thế U.
Cho cường độ dòng điện qua R2 là 0,5A.
Tìm cường độ dòng điện I chạy qua mạch chính.
Tóm tắt:
R1 = 3 
R2 = 6 
I2 = 0,5 A
R1 // R2
I = ? A
Đoạn mạch song song: Tìm U

## Slide 11
Đttđ của đoạn mạch:
U = U1 = U2 = 3 V
Do R1 // R2
I2 =
=
= 0,5 . 6 = 3 V
Cđdđ mạch chính:
I =
= 1,5 A
Giải:
Tóm tắt:
R1 = 3 
R2 = 6 
I2 = 0,5 A
R1 // R2
I = ? A
Hđt giữa 2 đầu R2:
 U2 = I2 .R2
=
= 2 Ω
=

## Slide 12
DẶN DÒ
HỌC ĐỊNH LUẬT OHM, CÔNG THỨC
9 CÔNG THỨC ĐOẠN MẠCH NỐI TIẾP VÀ SONG SONG

## Slide 13
ĐỊNH LUẬT ÔM:
2. Công thức:
I : Cường độ dòng điện (A)
U:Hiệu điện thế đặt (V)
R : Điện trở (Ω)
Trong đó:
1. Phát biểu định luật:
Cường độ dòng địên chạy qua dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu địên thế đặt vào hai đầu dây và tỉ lệ nghịch với điện trở của dây.