## Slide 1
CÔNG NGHỆ 9
GV: Trần Thị Ngọc Châu
TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ
ĐÔNG THẠNH

## Slide 2
KIỂM TRA BÀI CŨ:
Sắp xếp các bước sau cho đúng quy trình lắp đặt mạch điện bảng điện?
Khoan lỗ
BĐ
1
Nối dây TBĐ của BĐ
2
Lắp thiết bị điện vào bảng điện
3
Kiểm tra
4
Vạch dấu
5
Vậy quy trình đúng là 5 => 1=> 2=>3 => 4

## Slide 3
Quan sát hệ thống đèn điện trong các bức tranh sau

## Slide 4
Bài 7:
Thực hành:
LẮP MẠCH ĐÈN ỐNG HUỲNH QUANG
A
O

## Slide 5
MỤC TIÊU :
Vẽ được sơ đồ lắp đặt mạch điện
đèn ống huỳnh quang.
Hiểu nguyên lý làm việc của
mạch điện đèn ống huỳnh quang
1
2
Lắp đặt được mạch điện đèn
ống huỳnh quang theo đúng
quy trình và yêu cầu kỹ thuật.
3
4
Đảm bảo an toàn điện.

## Slide 6: I - DỤNG CỤ, VẬT LIỆU VÀ THIẾT BỊ
- Vật liệu : Bảng điện, dây dẫn điện, giấy nhám, băng keo cách điện.
- Dụng cụ: Gồm các loại kìm (Kìm cắt dây, kìm điện , kìm tuốt dây, kìm mỏ nhọn), dao nhỏ, tua vít, bút thử điện, khoan,dùi khoan tay, thước kẻ, bút chì .
- Thiết bị : Gồm 1phích cắm điện,1 cầu chì,1 công tắc đơn, stắc te, chấn lưu, bóng đèn huỳnh quang.

## Slide 7
Kìm điện
Kìm cắt
Kìm mỏ nhọn
Kìm tuốt dây
Tua-vít
Thước kẻ
Bút chì
Bút thử điện

## Slide 8
Cầu chì
Công tắc
Băng keo cách điện
Giấy nhám
Bảng điện
Bộ đèn huỳnh quang
Dây dẫn điện

## Slide 9
Chấn lưu
Stắcte
Đèn huỳnh quang
Máng đèn + Đui đèn

## Slide 10
II- NỘI DUNG VÀ TRÌNH TỰ THỰC HÀNH
Mạch điện gồm cầu chì bảo vệ , 1 công tắc đơn điều khiển đèn.
Vẽ sơ đồ nguyên lý và sơ đồ lắp đặt
1- Vẽ sơ đồ mạch điện

## Slide 11
a- Sơ đồ nguyên lý
Mạch điện gồm bao nhiêu phần tử, gọi tên các phần tử đó?
CL
A
O
1
2
3
4
5
→Mạch điện gồm 5 phần tử : Stắcte, Chấn lưu, đèn , công tắc, cầu chì

## Slide 12
Stắc te được mắc song song với bóng đèn
- Cầu chì, công tắc, chấn lưu được mắc ở dây pha và mắc nối tiếp với bóng đèn
- Hai đầu dây của bộ đèn nối với nguồn
Tìm hiểu sơ đồ nguyên lý mạch điện đèn ống huỳnh quang
Các phần tử được nối với nhau như thế nào?
A
O
CL

## Slide 13
CL
A
O
Quan sát sơ đồ nguyên lí hãy vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện

## Slide 14
Bước 1: Vẽ đường dây điện nguồn
A
O
b - Sơ đồ lắp mạch điện

## Slide 15
Bước 2: Xác định vị trí để bảng điện, bóng đèn (bộ đèn huỳnh quang).
A
O

## Slide 16
Bước 3: Xác định vị trí các thiết bị điện trên bảng điện
A
O
CL

## Slide 17
Bước 4: Vẽ đường dây dẫn điện theo sơ đồ nguyên lý
A
O
CL
Bấm vào đây để kiểm tra mạch
+ Nối dây bộ đèn
+ Nối dây mạch điện
+ Hoà mạng

## Slide 18
B1: Vẽ đường dây nguồn
B2: Xác định vị trí để bảng điện, bộ đèn huỳnh quang
B3: Xác định vị trí các thiết bị điện trên bảng điện
B4: Vẽ đường dây dẫn điện theo sơ đồ nguyên lý
*Các bước vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện
A
O
CL
b - Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện
11 1 2

## Slide 19
B1: Vẽ đường dây nguồn
B2: Xác định vị trí để bảng điện, bộ đèn huỳnh quang
B3: Xác định vị trí các thiết bị điện trên bảng điện
B4: Vẽ đường dây dẫn điện theo sơ đồ nguyên lý
*Các bước tiến hành vẽ:
A
O
CL
b - Sơ đồ lắp đặt mạch điện

## Slide 20
2- Lập bảng dự trù dụng cụ, vật liệu và thiết bị:
STT | Tên dụng cụ vật liệu và thiết bị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật
1 | Phích cắm điện | 1 | ( 220V- 7A) Dẫn điện tốt
2 | Cầu chì | 1 | ( 220V- 10A) Dẫn điện tốt
3 | Công tắc đơn | 1 | ( 220V- 5A) Dẫn điện tốt
4 | Stắcte | 1 | Dẫn điện tốt
5 | Chấn lưu | 1 | Dẫn điện tốt
6 | Máng đèn + Đui đèn | 2 | Sử dụng tốt
7 | Bóng đèn huỳnh quang | 1 | (220V-20W)Đèn phát sáng tốt
8 | Dây dẫn điện | 4m | Dẫn điện tốt
9 | Các loại kìm | 4 | Sử dụng tốt
10 | Dao (kéo) | 2 | Sử dụng tốt

## Slide 21
Lập bảng dự trù dụng cụ, vật liệu và thiết bị và lựa chọn dụng cụ:
STT | Tên dụng cụ vật liệu , thiết bị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật
11 | Dây dẫn điện | 4m | Dẫn điện tốt
12 | Tua vít | 1 | Sử dụng tốt
13 | Khoan | 1 | Sử dụng tốt
14 | Dùi khoan tay | 1 | Sử dụng tốt
15 | Bút chì, thước kẻ | 2 | Sử dụng tốt
16 | Bút thử điện | 2 | Sử dụng tốt
17 | Giấy nhám | 1 tờ | Sử dụng tốt
18 | Băng keo cách điện | 1 cuộn | Cách điện tốt
19 | Các phụ kiện khác | / | Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật

## Slide 22
3- Lắp đặt mạch điện huỳnh quang
Vạch dấu
Khoan lỗ bảng điện, lỗ vít
Lắp thiết bị điện của bảng điện
Nối dây bộ đèn
Nối dây mạch điện
Kiểm tra
Hãy so sánh quy trình trên với quy trình lắp đặt mạch điện bảng điện ?

## Slide 23
Lắp đặt mạch điện huỳnh quang
Vạch dấu
Khoan lỗ bảng điện
Lắp thiết bị điện của bảng điện
Nối dây bộ đèn
Nối dây mạch điện
Kiểm tra

## Slide 24
Sơ đồ lắp đặt mạch điện đèn huỳnh quang sau đúng hay sai? Giải thích?
Dây pha của dòng điện được nối trực tiếp với 1 đầu đui đèn
 Đèn vẫn sáng bình thường, nhưng khi tắt công tắc, đèn vẫn không tắt hẳn mà có một đầu nháy sáng
CL
A
O

## Slide 25
Chấn lưu, stắc te mắc sai vị trí
 Mạch điện không hoạt động được
Sơ đồ lắp đặt mạch điện đèn huỳnh quang sau đúng hay sai? Giải thích?
A
O
CL

## Slide 26
Vì sao người ta thường dùng đèn huỳnh quang để chiếu sáng nhà ở, lớp học, công sở, nhà máy ...?
Vì so với đèn sợi đốt, đèn huỳnh quang có:
- Hiệu suất phát quang cao (tiết kiệm điện)
- Ánh sáng dịu, mát, diện tích phát quang lớn
- Toả nhiệt ít
- Tuổi thọ cao khoảng 8000 giờ .

## Slide 27
DẶN DÒ
Nắm vững nguyên lý làm việc của mạch điện đèn ống huỳnh quang
Vẽ được sơ đồ nguyên lý và sơ đồ lắp đặt mạch điện.
Chuẩn bị dụng cụ vật liệu theo đúng yêu cầu của bài
Chuẩn bị bài 8:
MẠCH ĐIỆN HAI CÔNG TẮC HAI CỰC ĐIỀU KHIỂN HAI ĐÈN

## Slide 28
Đây là một bộ phận
không thể thiếu
trong mạch đèn
huỳnh quang
28
U
C
L
N
Â
Ư
H
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
C
Ô
N
G
T
Ắ
C
K
Ỹ
T
H
U
Ậ
T
S
Ố
L
Ư
Ợ
N
G
A
N
T
O
À
N
L
Ắ
P
Đ
Ặ
T
H
U
Ỳ
N
H
Q
U
A
N
G
C
H
Ấ
N
L
Ư
U
2
3
4
5
6
TỪ CHÌA KHOÁ
1
Tên một loại
Thiết bị đóng ngắt
mạch điện
Tên sơ
đồ điện được dùng khi
thợ điện mang
đến công trình
Một nguyên tắc không
thể thiếu trong thực
hành môn Công nghệ
Tên gọi trước đây
của môn Công nghệ
Tên một cột có trong
bảng Dự trù
Tên một loại đèn sử
dụng tiết kiệm điện.
CK
Trò chơi:
ĐOÁN Ô CHỮ

## Slide 29
CL
A
O
Tìm hiểu sơ đồ nguyên lý mạch điện đèn ống huỳnh quang

## Slide 30
A
O
CL
Dựa vào sơ đồ nguyên lý hãy vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện