## Slide 1
TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ
ĐÔNG THẠNH
CÔNG NGHỆ 9
GV : Trần Thị Ngọc Châu

## Slide 2
Bài 8:
Thực hành
LẮP MẠCH ĐIỆN HAI CÔNG TẮC
HAI CỰC ĐIỀU KHIỂN HAI ĐÈN

## Slide 3
Vẽ được sơ đồ lắp đặt mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn
Chú ý an toàn điện
Mục tiêu bài học
1
2
3
Lắp được mạch điện đúng theo quy trình đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật
Có ý thức sử dụng các loại đèn chiếu sáng đúng số liệu kĩ thuật và tiết kiệm điện năng.
4

## Slide 5
I - DỤNG CỤ, VẬT LIỆU VÀ THIẾT BỊ
- Dụng cụ: Gồm các loại kìm (Kìm cắt dây, kìm điện , kìm tuốt dây, kìm mỏ nhọn), dao nhỏ, tua vít, bút thử điện, khoan, dùi khoan tay, thước kẻ, bút chì .
- Vật liệu : Bảng điện, dây dẫn điện, giấy nhám, băng keo cách điện.
- Thiết bị : Gồm 1 cầu chì, 1 ổ cắm điện, 2 công tắc đơn, 2 đui đèn ,2 bóng đèn, 1ổ điện .

## Slide 6
Kìm điện
Kìm cắt
Kìm mỏ nhọn
Kìm tuốt dây
Tua-vít
Thước kẻ
Dao nhỏ
Bút thử điện
Khoan
Bút chì

## Slide 7
Cầu chì
Công tắc
Ổ cắm
Băng keo cách điện
Giấy nhám
Bảng điện
Đui đèn
Bóng đèn
Dây dẫn điện

## Slide 8
II- NỘI DUNG VÀ TRÌNH TỰ THỰC HÀNH
Mạch điện gồm 1 cầu chì bảo vệ , 2 công tắc đơn điều khiển 2 đèn , 1 ổ cắm có điện thường trực .
Vẽ sơ đồ nguyên lý và sơ đồ lắp đặt
1 . Vẽ sơ đồ mạch điện
a- Sơ đồ nguyên lý

## Slide 9
O
A
SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ

## Slide 10
b- Sơ đồ lắp đặt
Bước 1: Vẽ đường dây điện nguồn
A
O
A
O
Bước 2: Xác định vị trí bảng điện, bóng đèn

## Slide 11
b- Sơ đồ lắp đặt
A
O
Bước 2: Xác định vị trí bảng điện, bóng đèn

## Slide 12
Bước 3: Xác định vị trí thiết bị điện trên bảng điện
A
O

## Slide 13
Bước 4: Vẽ đường dây dẫn điện theo sơ đồ nguyên lý
A
O

## Slide 14
A
0

## Slide 15
STT | Tên dụng cụ, vật liệu và thiết bị | Số lượng | Yêu cầu kĩ thuật
1 | Phích cắm điện | 1 | ( 220V- 7A) Dẫn điện tốt
2 | Cầu chì | 1 | ( 220V- 10A) Dẫn điện tốt
3 | Công tắc đơn | 2 | ( 220V- 5A) Dẫn điện tốt
4 | Ổ điện | 1 | ( 220V- 10A) Dẫn điện tốt
5 | Bảng điện | 1 | ( 18 x 20) – Sử dụng tốt
6 | Đui đèn | 2 | Sử dụng tốt
7 | Bóng đèn sợi đốt | 2 | (220V- 40 w) Đèn phát sáng tốt
8 | Dây dẫn điện | 4m | Dẫn điện tốt
9 | Các loại kìm | 4 | Sử dụng tốt
10 | Dao (kéo) | 2 | Sử dụng tốt
2- Lập bảng dự trù dụng cụ vật liệu và thiết bị

## Slide 16
STT | Tên dụng cụ, vật liệu và thiết bị | Số lượng | Yêu cầu kĩ thuật
11 | Tua vít | 1 | Sử dụng tốt
12 | Khoan | 1 | Sử dụng tốt
13 | Dùi khoan tay | 1 | Sử dụng tốt
14 | Bút chì, thước kẻ | 2 | Sử dụng tốt
15 | Bút thử điện | 2 | Sử dụng tốt
16 | Giấy nhám | 1 tờ | Sử dụng tốt
17 | Băng keo cách điện | 1 cuộn | Cách điện tốt
18 | Các phụ kiện khác | / | Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật
2 - Lập bảng dự trù dụng cụ vật liệu và thiết bị

## Slide 17
3- Lắp đặt mạch điện bảng điện
Vạch dấu
Khoan lỗ bảng điện
Lắp thiết bị điện của bảng điện
Nối dây mạch điện
Kiểm tra

## Slide 18
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
- Về nhà thực hành lắp lại mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn.
- Tiết sau mỗi nhóm chuẩn bị đầy đủ các thiết bị, vật liệu và dụng cụ cần thiết để bài thực hành lắp mạch điện đạt hiệu quả cao.
Chú ý: Không được tự ý cắm điện cho mạch điện thực hành ở nhà.