## Slide 1
CÔNG NGHỆ 9
BÀI 7 :
LẮP MẠCH ĐIỆN
ĐÈN ỐNG HUỲNH QUANG
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1
TRƯỜNG THCS ĐỨC TRÍ
GV : NGUYỄN THÁI SƠN

## Slide 2: Bài 7 : LẮP MẠCH ĐIỆN ĐÈN ỐNG HUỲNH QUANG
I. DỤNG CỤ, VẬT LIỆU VÀ THIẾT BỊ :
  II. NỘI DUNG VÀ TRÌNH TỰ THỰC HÀNH:
    1. Vẽ sơ đồ lắp .
    2. Lặp bảng dự trù vật liệu, thiết bị và lựa chọn dụng cụ.
    3. Lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang
  III. ĐÁNH GIÁ:

## Slide 3
I. DỤNG CỤ, VẬT LIỆU VÀ THIẾT BỊ :
_ Dụng cụ : kìm cắt, kìm tuốc, kìm mũi nhọn, tua vít, bút thử điện, thước, bút chì..
_ Vật liệu và thiết bị : Bảng điện gỗ, ổ cắm điện, 2 cầu chì, công tắc, bóng đèn, đui đèn, dây dẫn điện, giấy ráp, băng cách điện.
Kìm điện
Kìm mũi nhọn
Kìm tuốc dây
Kìm cắt

## Slide 4
I. DỤNG CỤ, VẬT LIỆU VÀ THIẾT BỊ :
Tuốc nơ vít : Dùng để tháo lắp ốc vít bắt dây dẫn, có 2 loại tuốc nơ vít : Loại 2 cạnh và loại 4 cạnh.

## Slide 5
Bút thử điện
I. DỤNG CỤ, VẬT LIỆU VÀ THIẾT BỊ :
Cầu chì
Công tắc

## Slide 6
Chuột ( tắc te )
Chấn lưu ( tăng phô, ballast)
I. DỤNG CỤ, VẬT LIỆU VÀ THIẾT BỊ :
Máng đèn

## Slide 8
II/ Néi dung vµ tr×nh tù thùc hµnh:
1/ VÏ s¬ ®å l¾p ®Æt:
a) T×m hiÓu s¬ ®å nguyªn lý m¹ch ®iÖn ®Ìn èng huúnh quang:
M¹ch ®iÖn gåm bao nhiªu phÇn tö, gäi tªn vµ chøc n¨ng cña c¸c phÇn tö ®ã?
CL
A
O
1
2
3
4
5
Tắc te
Chấn lưu
Bóng đèn hq
Công tắc
Cầu chì

## Slide 9
Tên gọi | Chøc n¨ng
Cầu Chì | 
Công tắc | 
Chấn lưu | 
Tắc te | 
Bóng đèn | 
Là thiết bị bảo vệ đối với hiện tượng quá tải, đoản mạch.
Dïng ®Ó ®ãng hoÆc c¾t nguån ®iÖn víi m¹ch ®iÖn
T¹o sù t¨ng thÕ lóc ban ®Çu ®Ó ®Ìn lµm viÖc vµ giíi h¹n dßng ®iÖn qua ®Ìn khi ®Ìn qu¸ s¸ng
Tù ®éng nèi m¹ch khi ®iÖn ¸p cao ë hai ®iÖn cùc vµ ng¾t m¹ch khi ®iÖn ¸p gi¶m, måi ®Ìn s¸ng lóc ban ®Çu
Lµ n¬i ph¸t ra ¸nh s¸ng

## Slide 10
Tắc te được mắc song song với bóng đèn
- Cầu chì, Công tắc, Chấn lưu được mắc trên dây pha, mắc nối tiếp với bóng đèn.
- Hai ®Çu d©y cña bé ®Ìn nèi víi nguån
II/ Néi dung vµ tr×nh tù thùc hµnh
1/ VÏ s¬ ®å l¾p ®Æt
a) T×m hiÓu s¬ ®å nguyªn lý m¹ch ®iÖn ®Ìn èng huúnh quang
CL
A
O
Các phần tử được nối với nhau như thế nào ?

## Slide 11
A
O
b) VÏ s¬ ®å l¾p m¹ch ®iÖn
B1: Vẽ đường dây nguồn
B2: X¸c ®Þnh vÞ trÝ ®Ó b¶ng ®iÖn, bé ®Ìn huúnh quang
B3: X¸c ®Þnh vÞ trÝ c¸c thiÕt bÞ ®iÖn trªn b¶ng ®iÖn
B4: VÏ ®­ưêng d©y dÉn ®iÖn theo s¬ ®å nguyªn lý
*Các bước tiến hành vẽ :
CL

## Slide 12
2) LËp b¶ng dù trï dông cô, vËt liÖu vµ thiÕt bÞ:
STT | Tªn dông cô vËt liÖu vµ thiÕt bÞ ®iÖn | Sè l­ưîng | Yªu cÇu kÜ thuËt
1 | K×m tuèt d©y | 1 c¸i | Cßn tèt
2 | K×m ®iÖn | 1 c¸i | Cßn tèt
3 | Bót thö ®iÖn | 1 c¸i | Cßn tèt
4 | Tuèc n¬ vÝt(to, nhá) | 2 c¸i | Cßn tèt
5 | C«ng t¾c hai cùc | 1 c¸i | Cßn tèt
6 | CÇu ch× | 1 c¸i | Cßn tèt
7 | B¶ng ®iÖn 80  50  1 cm | 1 c¸i | Cßn tèt
8 | D©y ®iÖn | 3 m | Kh«ng bÞ hë c¸ch ®iÖn
9 | ChÊn l­ưu 220V- 40W | 1 c¸i | Cßn tèt
10 | State FS4 | 1 c¸i | Cßn tèt
11 | §Õ ®Ìn | 1 bé | Cßn tèt
12 | M¸ng ®Ìn | 1 c¸i | Cßn tèt
13 | GiÊy r¸p | 1 tê | Cßn tèt

## Slide 13
    3. Lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang.
QUY TRÌNH
Vạch
dấu
Lắp
TBĐ
của
BĐ
Nối
dây
bộ
đèn
Nối
Dây
MĐ
Kiểm
tra
?
?
?
?
?
BẢNG ĐIỆN NHỰA :

## Slide 14
Chúc các em vui vẻ và học tập tốt!
Bài học đã kết thúc