## Slide 1
TRƯỜNG THCS HUỲNH KHƯƠNG NINH
BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ
CÔNG NGHỆ 9

## Slide 2
BÀI 3. DỤNG CỤ DÙNG TRONG LẮP ĐẶT MẠNG ĐIỆN
I – ĐỒNG HỒ ĐO ĐIỆN
II – DỤNG CỤ CƠ KHÍ

## Slide 3: BÀI 3. DỤNG CỤ DÙNG TRONG LẮP ĐẶT MẠNG ĐIỆN
I – ĐỒNG HỒ ĐO ĐIỆN
1. Công dụng của đồng hồ đo điện
Hãy kể tên một số đồng hồ đo điện mà em biết?
Volt kế
Ampe kế
Watt kế
Công tơ điên
Ohm kế
Đồng hồ vạn năng.

## Slide 5
Notes: 5

## Slide 6
Notes: 6

## Slide 7
Notes: 7

## Slide 8: BÀI 3. DỤNG CỤ DÙNG TRONG LẮP ĐẶT MẠNG ĐIỆN
I – ĐỒNG HỒ ĐO ĐIỆN
Công dụng của đồng hồ đo điện
Hãy cho biết công dụng của đồng hồ đo điện?
Biết được tình trạng làm việc của các thiết bị điện.
Phán đoán được nguyên nhân những hư hỏng, sự cố kĩ thuật.
Phán đoán hiện tượng làm việc không bình thường của mạch điện và đồ dùng điện.

## Slide 9
Quan sát hình, hãy cho biết tại sao người ta phải lắp vôn kế và ampe kế trên vỏ máy biến áp?
Để kiểm tra trị số định mức của các đại lượng điện của mạng điện
Notes: 9

## Slide 10: BÀI 3. DỤNG CỤ DÙNG TRONG LẮP ĐẶT MẠNG ĐIỆN
2. Phân loại đồng hồ đo điện
Biết được tình trạng làm việc của các thiết bị điện.
Phán đoán được nguyên nhân những hư hỏng, sự cố kĩ thuật.
Phán đoán hiện tượng làm việc không bình thường của mạch điện và đồ dùng điện.
I – ĐỒNG HỒ ĐO ĐIỆN
1. Công dụng của đồng hồ đo điện
Đồng hồ đo điện | Đại lượng đo
Ampe kế | 
Watt kế | 
Volt kế | 
Công tơ điện | 
Ohm kế | 
Đồng hồ vạn năng | 
Cường độ dòng điện
Công suất
Điện áp
Điện năng tiêu thụ
của mạch điện
Điện trở mạch điện
Điện áp, dòng điện, điện trở

## Slide 11: BÀI 3. DỤNG CỤ DÙNG TRONG LẮP ĐẶT MẠNG ĐIỆN
3. Một số kí hiệu của đồng hồ đo điện
I – ĐỒNG HỒ ĐO ĐIỆN
Công dụng của đồng hồ đo điện
Phân loại đồng hồ đo điện
Tên gọi | Kí hiệu
Vôn kế | 
Ampe kế | 
Watt kế | 
Công tơ điện | 
Ohm kế | 
Cấp chính xác | 
Điện áp thử cách điện | 
Phương đặt dụng cụ đo | 
V
A
W
Ω
kWh
0,1; 0,5;...
2kV;ϟ ;
→ ; ┴; >
2
Cấp chính xác thể hiện sai số của phép đo.
Ví dụ: Vôn kế có thang đo 300V, cấp chính xác là 1,5 thì sai số tuyệt đối lớn nhất là: 300x1,5:100=4,5V

## Slide 12: BÀI 3. DỤNG CỤ DÙNG TRONG LẮP ĐẶT MẠNG ĐIỆN
II – DỤNG CỤ CƠ KHÍ
I – ĐỒNG HỒ ĐO ĐIỆN
Công dụng của đồng hồ đo điện
Phân loại đồng hồ đo điện
Một số kí hiệu của đồng hồ đo điện
Em hãy kể tên một số dụng cụ cơ khí mà em biết?
- Hiệu quả công việc phụ thuộc một phần vào việc chọn và sử dụng đúng dụng cụ lao động
Em hãy cho biết công dụng của dụng cụ cơ khí?

## Slide 13
DỤNG CỤ CƠ KHÍ
Kìm

## Slide 14
Cưa sắt
Búa

## Slide 15
TUA VÍT
MÁY KHOAN CẦM TAY

## Slide 16
Tên dụng cụ | Hình vẽ | Công dụng
Thước cuộn
Đo chiều dài
Thước cặp
Đo đường kính dây điện, kích thước, chiều sâu lỗ.
BẢNG 3-4. Một số loại dụng cu cơ khí
Notes: 16

## Slide 17
Tên dụng cụ | Hình vẽ | Công dụng
Tua vít
Vặn ốc
Pan me
Đo chính xác đường kính dây điện (1/1000)
Notes: 17

## Slide 18
Tên dụng cụ | Hình vẽ | Công dụng
Búa
Tạo lực đập
Cưa sắt
Cắt,cắt ống nhựa và kim loại

## Slide 19
Tên dụng cụ | Hình vẽ | Công dụng
Cắt dây dẫn, tuốt dây và giữ dây dẫn khi nối
Kìm
Khoan cầm
tay
Khoan lỗ trên gỗ, bê tông,…để lắp đặt dây dẫn, thiết bị điện

## Slide 21
CÁC LOẠI ĐỒNG HỒ
VẠN NĂNG
Notes: 21