## Slide 1
CHÀO MỪNG CÁC EM
HỌC SINH THÂN MẾN
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN GÒ VẤP
BỘ MÔN: CÔNG NGHỆ 8

## Slide 2
Vòng đai

## Slide 3
Nhà sản xuất cần chế tạo vòng đai để đáp ứng nhu cầu sử dụng
Vậy, bản vẽ vòng đai được đọc như thế nào?

## Slide 4
Bài 10 Bài Tập Thực hành: ĐỌC BẢN VẼ CHI TIẾT ĐƠN
GIẢN CÓ HÌNH CẮT

## Slide 5
1. Đọc được bản vẽ chi tiết đơn giản có hình cắt.
2. Có tác phong làm việc theo quy trình.
MỤC TIÊU BÀI HỌC

## Slide 6
I. CHUẨN BỊ:
Dụng cụ: thước, êke, compa, bút chì, tẩy…
Vật liệu: Giấy vẽ khổ A4, giấy nháp…
Sách giáo khoa, vở bài tập…
(SGK/ 33)

## Slide 7
Bước 1: Đọc bản vẽ chi tiết vòng đai (h.10.1)
II. NỘI DUNG

## Slide 8
Bước 2: Ghi các nội dung cần hiểu vào mẫu như bảng 9.1

## Slide 9
Bước 1: Đọc bản vẽ vòng đai theo trình tự
III. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH
1. Khung tên
2. Hình biểu diễn
3. Kích thước
4. Yêu cầu kỹ thuật
5. Tổng hợp
Bước 2: Kẻ bảng mẫu như 9.1vào bài làm và ghi phần trả lời vào bảng

## Slide 10
Vòng đai
- Thép
- 1:2
Hình chiếu bằng
Hình cắt ở hình chiếu đứng
Hình chiếu bằng
- Hình chiếu đứng
Kích thước chung
Kích thước các phần
Chiếu cao
Chiếu dài
Chiếu rộng
140, 50, R39
- 110, 10, 12, R25

## Slide 11
Gia công
Xử lý bề mặt
Làm tù cạnh
Mạ kẽm
Mô tả hình dạng và cấu tạo của chi tiết
Hình hộp chữ nhật
Hình trụ
Hai bên là hình hộp chữ nhật có lỗ
Phần giữa là nửa hình trụ rỗng, 2 bên hình hộp chữ nhật có lỗ.
Công dụng
Ghép nối hình trụ với chi tiết khác
Ghép hình trụ với chi tiết khác.
Nửa hình trụ rỗng

## Slide 12
ĐÁP ÁN

## Slide 13
Câu 1: Kích thước trên bản vẽ được tính theo
đơn vị:
BÀI TẬP CỦNG CỐ
mm
cm
dm
m
BÀI TẬP CỦNG CỐ
Câu 2: Trong bản vẽ tỉ lệ 1:2 có nghĩa là:
Kích thước bản vẽ phóng to gấp 2 lần kích thước vật thể.
Kích thước bản vẽ thu nhỏ gấp 2 lần kích thước vật thể.
Kích thước bản vẽ bằng với kích thước vật thể.
Kích thước bản vẽ phóng to gấp 1/2 lần kích thước vật thể.
Câu 3: Trình tự đọc bản vẽ chi tiết là:
BÀI TẬP CỦNG CỐ
Khung tên, kích thước, hình biểu diễn, yêu cầu kỹ thuật, tổng hợp.
Tổng hợp, hình biểu diễn, kích thước, yêu cầu kỹ thuật, khung tên.
Khung tên, hình biểu diễn, kích thước, yêu cầu kỹ thuật, tổng hợp.
Tổng hợp, kích thước, hình biểu diễn, yêu cầu kỹ thuật, khung tên.

## Slide 14: HƯỚNG DẪN VỂ NHÀ
Học thuộc bài học hôm nay.
Chuẩn bị bài 11: “ Biểu diễn ren”
+ Tìm hiểu quy ước vẽ ren?
+ Sưu tầm những chi tiết có ren mà em có.