## Slide 1
BÀI 12:
NHIÊN LIỆU VÀ AN NINH NĂNG LƯỢNG

## Slide 2: Loài người biết ăn thịt chín sau khi sáng tạo ra lửa
Loài người nguyên thủy vốn là ĐV ăn thực vật hay ăn thịt các động vật sống.
Trong quá trình đi tìm kiếm đồ ăn, con người đã ăn các động vật bị cháy trong các đám cháy rừng và phát hiện chúng ngon hơn ăn sống. Từ đó con người chuyển sang ăn thịt chín và tìm cách tạo ra lửa. Nguồn nhiên liệu chính duy trì sự cháy là gỗ.
Con người đã biết sử dụng nhiên liệu từ rất sớm. Tuy nhiên nguồn nhiên liệu này có xu hướng cạn kiệt dần, vậy cần nhiên liệu nào để thay thế trong tương lai ?

## Slide 3
Một số nhiên liệu thông dụng
1
Hãy kể tên một số nhiên liệu được sử dụng trong cuộc sống mà em biết?
Củi
Than
Xăng
Gas
Dầu
Nhiên liệu (chất đốt) khi cháy đều tỏa nhiệt và ánh sáng.

## Slide 4
Một số nhiên liệu thông dụng
1
Ở một số hộ gia đình chăn nuôi thường làm một hầm kín để chứa toàn bộ phân chuồng. Ở đó, phân chuồng bị phân hủy và sinh ra biogas (khí sinh học). Vậy biogas có phải nhiên liệu không? Tại sao?
Biogas là một loại nhiên liệu vì nó được sử dụng để cung cấp năng lượng nhiệt, ánh sáng phục vụ con người

## Slide 5
ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ
Mỗi nhóm sẽ gồm 1 bộ hình ảnh có nội dung minh họa về các loại nhiên liệu. Trong thời gian 2 phút, các nhóm phải điền tên tương ứng của loại nhiên liệu với mỗi bức hình.
Lấy 2 đội hoàn thành nhanh nhất và dán lên bảng lớp.

## Slide 6
ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ
Nhiên liệu hóa thạch
(Fossil fuels)
Nhiên liệu hạt nhân (Nuclear fuels)
Nhiên liệu sinh học
(Biofuels)
Nhiên liệu xanh (Green fuels)
Nhiên liệu không tái tạo (Non-renewable fuels)
Nhiên liệu tái tạo
(renewable fuels)

## Slide 7
Một số nhiên liệu thông dụng
1
- Nhiên liệu (chất đốt) khi cháy đều tỏa nhiệt và ánh sáng.
- Dựa vào trạng thái, người ta phân loại nhiên liệu thành:
+ Nhiên liệu khí đốt (gas, biogas, khí than, ....)
+ Nhiên liệu lỏng (xăng, dầu, cồn,…... )
+ Nhiên liệu rắn (củi, than đá, nến, sáp,……. )

## Slide 8
Một số tính chất và ứng dụng của nhiên liệu
2
Lớp chia thành 4 nhóm, tìm hiểu về trạng thái, khả năng cháy và ứng dụng của củi, than, xăng và gas (theo sơ đồ) trong thời gian 2 phút.
Kết thúc thời gian, thành viên sở hữu thẻ màu sẽ di chuyển đến nhóm mới tương ứng , các thành viên trong nhóm mới thảo luận và hoàn thành nội dung bảng 15.1 trong SGK trong thời gian 10 phút.
01
02
04
03
CỦI
THAN
XĂNG
GAS
CỦI
THAN
XĂNG
GAS

## Slide 9
Một số tính chất và ứng dụng của nhiên liệu
2
CỦI
Trạng thái
Khả năng cháy
Ứng dụng
Rắn
- Củi khô dễ cháy, nhiều khói.
- Tương đối an toàn
- Nhiên liệu đun nấu rẻ tiền, thông dụng
- Tận dụng các loại gỗ chế tác

## Slide 10
Một số tính chất và ứng dụng của nhiên liệu
2
THAN
Trạng thái
Khả năng cháy
Ứng dụng
Rắn
Cháy tạo khói gây ô nhiễm MT do phát thải khí CO (carbon monoxide), CO2 (carbon dioxide), ….
Nhiên liệu cho qúa trình sản xuất điện, đốt cháy trong lò nung.

## Slide 11
Một số tính chất và ứng dụng của nhiên liệu
2
XĂNG
Trạng thái
Khả năng cháy
Ứng dụng
Lỏng
Dễ cháy khi tiếp xúc với không khí, có tính kích nổ, dễ gây nguy hiểm
Nhiên liệu chạy động cơ xe máy, ô tô, máy bay, máy phát điện, …

## Slide 12
Một số tính chất và ứng dụng của nhiên liệu
2
GAS
Trạng thái
Khả năng cháy
Ứng dụng
Khí
Rất dễ cháy, ngọn lửa không có khói.
Nhiên liệu đun nấu, lò gas, bếp gas, bật lửa gas, ….
Một số tính chất và ứng dụng của nhiên liệu
2

## Slide 13
Một số tính chất và ứng dụng của nhiên liệu
2
Nhiên liệu Đặc điểm | Củi | Than | Xăng | Gas
Trạng thái |  |  |  | 
Khả năng cháy |  |  |  | 
Ứng dụng |  |  |  | 
Bảng 15.1. Một số tính chất và ứng dụng của nhiên liệu thông dụng
Rắn
Rắn
Lỏng
Khí
Củi khô dễ cháy, nhiều khói, tương đối an toàn
Cháy tạo khói gây ô nhiễm MT do phát thải khí CO, CO2,….
Dễ cháy khi tiếp xúc với không khí, có tính kích nổ, dễ gây nguy hiểm
Rất dễ cháy, ngọn lửa không có khói.
Nhiên liệu đun nấu rẻ tiền, thông dụng; tận dụng các loại gỗ chế tác
Nhiên liệu cho qúa trình sản xuất điện, đốt cháy trong lò nung.
Nhiên liệu chạy động cơ xe máy, ô tô, máy bay, máy phát điện, …
Nhiên liệu đun nấu, lò gas, bếp gas, bật lửa gas, ….

## Slide 14
Một số tính chất và ứng dụng của nhiên liệu
2
Tính chất đặc trưng của nhiên liệu là khả năng cháy và tỏa nhiệt. Dựa vào tính chất của nhiên liệu mà người ta sử dụng chúng vào những mục đích khác nhau.

## Slide 15
Sử dụng nhiên liệu an toàn, hiệu quả
3
Lợi ích của việc sử dụng nhiên liệu an toàn hiệu quả
Vì sao phải sử dụng nhiên liệu an toàn hiệu quả?
Sử dụng nhiên liệu an toàn hiệu quả:
Tránh cháy nổ gây nguy hiểm đến con người và tài sản.
Giảm thiểu gây ô nhiễm môi trường.
Làm cho nhiên liệu cháy hoàn toàn và tận dụng lượng nhiệt do quá trình cháy tạo ra.

## Slide 17
Sử dụng nhiên liệu an toàn, hiệu quả
3
Một số biện pháp sử dụng nhiên liệu an toàn, hiệu quả
- Cung cấp đủ oxygen cho quá trình cháy.
- Tăng diện tích tiếp xúc giữa không khí và nhiên liệu.
- Điều chỉnh nhiên liệu để duy trì sự cháy ở mức cần thiết nhằm cung cấp lượng nhiệt vừa đủ với nhu cầu sử dụng, tránh lãng phí nhiên liệu
Tại sao phải cung cấp đầy đủ oxygen cho quá trình cháy?
Tăng diện tích tiếp xúc của nhiên liệu với oxygen bằng cách nào?

## Slide 18
Sử dụng nhiên liệu an toàn, hiệu quả
3
Một số biện pháp sử dụng nhiên liệu an toàn, hiệu quả
Cung cấp đủ oxygen cho quá trình cháy:
- Thiếu oxygen, nhiên liệu cháy không hoàn toàn, tạo ra các sản phẩm phụ không mong muốn.
- Dư oxygen: nhanh liệu cháy nhanh hết gây tốn nhiên liệu và tốn oxygen.
Tăng diện tích tiếp xúc của nhiên liệu với oxygen:
- Với nhiên liệu khí, lỏng: trộn đều nhiên liệu với KK.
- Nhiên liệu rắn: làm nhỏ nhiên liệu (chẻ nhỏ củi, đập nhỏ than khi đốt cháy).

## Slide 19
AI NHANH CHÂN HƠN
Giải thích tác dụng của các việc làm sau đây:
Chẻ nhỏ củi khi đun nấu.
Tạo các lỗ trong viên than tổ ong.
Quạt gió khi nhóm lửa bếp lò.
Đậy bếp lò khi ủ bếp.
Hoàn thành bài tập sau vào giấy, lấy kết quả 2 HS nhanh chân nhất
Tăng diện tích tiếp xúc giữa củi và oxygen.
Tăng diện tích tiếp xúc giữa than và oxygen làm than dễ cháy.
Bổ sung oxygen làm củi, than dễ cháy.
Hạn chế tiếp xúc với oxygen nhằm hạn chế cháy hết củi hoặc than, làm bếp nóng được lâu.
Đề bài
Đáp án

## Slide 20
Sử dụng nhiên liệu an toàn, hiệu quả
3
Sử dụng nhiên liệu an toàn, hiệu quả sẽ giúp giảm thiểu các nguy cơ cháy nổ, tiết kiệm chi phí trong cuộc sống và sản xuất.

## Slide 21
Khi phát hiện mùi gas trong phòng:
Mở hết cửa cho khí gas bay ra ngoài.
Khóa van an toàn bình gas.
Tuyệt đối không bật công tắc điện, không đánh lửa.
Bảo cho người lớn biết để kiểm tra và sữa chữa trước khi sử dụng lại.
Đang nấu ăn mà vòi dẫn gas bị hở và gas phun ra, cháy mạnh:
Hô hào tìm người lớn tới giúp.
Ngay lập tức tránh xa ngọn lửa, vặn khóa an toàn bình gas.
Trong trường hợp lửa lớn không khóa bình gas được dung chăn ướt tấp kín để dập ngọn lửa rồi khóa an toàn bình gas

## Slide 22
Sử dụng nhiên liệu đảm bảo sự phát triển bền vững an ninh năng lượng
4
Tại sao nhiên liệu hóa thạch thuộc loại nhiên liệu không tái tạo?
Nhiên liệu hóa thạch khi đốt cháy tạo ra sản phẩm gì? Tác hại đối với môi trường như thế nào

## Slide 23
Sử dụng nhiên liệu đảm bảo sự phát triển bền vững an ninh năng lượng
4
Nhiên liệu hóa thạch là nhiên liệu không tái tạo (vì mất thời gian vô cùng lâu mới tạo thành, và không bổ sung được.)
Khi đốt cháy nhiên liệu hóa thạch tạo ra CO (carbon monoxide) và CO2 (carbon dioxide)
Tác hại của nhiên liệu hóa thạch:
Gây hiệu ứng nhà kính.
Ô nhiễm không khí, tạo mưa acid.
Ô nhiễm nguồn nước, ảnh hưởng tới sức khỏe con người.

## Slide 24
Sử dụng nhiên liệu đảm bảo sự phát triển bền vững an ninh năng lượng
4
Để nguồn tài nguyên nhiên liệu không bị cạn kiệt và bảo vệ môi trường, em đã quan tâm đến nguồn nhiên liệu thay thế nào? Nêu ưu điểm của các loại nhiên liệu này.

## Slide 25
Sử dụng nhiên liệu đảm bảo sự phát triển bền vững an ninh năng lượng
4
Xăng E5
Bigogas
95% thể tích xăng khoáng, 5% cồn sinh học ethanol.
thành phần
thành phần
60-70% khí methane
Ưu điểm
Ưu điểm
- Giảm đáng kể các loại khí độc hại so với xăng thông thường.
- Giảm thiểu thải khí CO2 gây hiệu ứng nhà kính
Biogas tiết kiệm chi phí chi tiêu trong gia đình, giảm thiểu rác thải cho môi trường, tránh gây ô nhiễm không khí

## Slide 26
Sử dụng nhiên liệu đảm bảo sự phát triển bền vững an ninh năng lượng
4
- An ninh năng lượng là sự đảm bảo đầy đủ năng lượng dưới nhiều dạng khác nhau, ưu tiên các nguồn năng lượng sạch, giá thành rẻ.
- Sử dụng các nhiên liệu như tái tạo nhiên liệu sinh học, nhiên liệu xanh thay thế các nhiên liệu hóa thạch là giải pháp sử dụng nhiên liệu thân thiện với môi trường, có tính bền vững và đảm bảo an ninh năng lượng.

## Slide 27: NHIỆM VỤ về nhà
Hoàn thành các bài tập trong SGK và SBT.
Tìm hiểu các nguồn nhiên liệu ở gia đình mình và cách sử dụng hiệu quả.
Đọc và tìm hiểu bài “Một số nguyên liệu”