## Slide 1
I. ĐỒ DÙNG LOẠI ĐIỆN – NHIỆT
CHỦ ĐỀ: ĐỒ DÙNG LOẠI ĐIỆN – NHIỆT
BÀN LÀ ĐIỆN, NỒI CƠM ĐIỆN
1. Nguyên lý làm việc
Chuyển hóa điện năng thành nhiệt năng, dựa trên tác dụng nhiệt của dòng điện.
Bộ phận chính là dây đốt nóng.

Dây đốt nóng
Điện năng
Nhiệt năng

## Slide 2
I. ĐỒ DÙNG LOẠI ĐIỆN – NHIỆT
2. Dây đốt nóng

R: điện trở của dây đốt nóng (Ω)
Ω.m)
l: chiều dài dây (m)
S: tiết diện dây (m2)
- Có điện trở suất cao (cỡ 10-6 Ω.m)
- Chịu được nhiệt độ cao (850-11000C)

## Slide 3
Dây dẫn điện
Dây đốt nóng

## Slide 4: Dây đốt nóng cho máy sưởi Vật liệu: NiCr60 (hợp kim niken – crom)

## Slide 5: Dây đốt nóng Vật liệu: ferocrom (ferrochrome – hợp kim của crom và sắt)

## Slide 6: Đồ dùng loại điện – nhiệt

## Slide 7: Đồ dùng loại điện – nhiệt

## Slide 8: Đồ dùng loại điện – nhiệt

## Slide 9
II. BÀN LÀ ĐIỆN
1. Cấu tạo

3
4
1
2
- Vỏ:
Nắp: đồng, nhựa chịu nhiệt
Đế: gang hoặc hợp kim nhôm
- Dây đốt nóng: nicrom

## Slide 10
II. BÀN LÀ ĐIỆN
2. Nguyên lý làm việc


## Slide 11
II. BÀN LÀ ĐIỆN
3. Số liệu kĩ thuật

Điện áp định mức: 127 V, 220 V
Công suất: 300W – 2000W
VD: Bàn là hơi nước Elgin
Điện áp định mức: 127V
Công suất: 1200W
Khối lượng: 0,8 kg

## Slide 12
II. BÀN LÀ ĐIỆN
3. Số liệu kĩ thuật

Điện áp định mức: 127 V, 220 V
Công suất: 300W – 2000W
VD: Bàn là khô Philips HD1172
Điện áp định mức: 220V
Công suất: 1100W
Khối lượng: 0,9 kg

## Slide 13
II. BÀN LÀ ĐIỆN
4. Sử dụng

- Sử dụng đúng điện áp định mức
- Điều chỉnh nhiệt độ phù hợp, dựng bàn là khi tạm nghỉ
- Giữ vệ sinh bàn là
- Đảm bảo an toàn điện

## Slide 14
III. NỒI CƠM ĐIỆN
1. Cấu tạo

1. Vỏ nồi
2. Soong
3. Nắp trong
4. Nắp ngoài
5. Đèn tín hiệu
6. Công tắc
7. Núm hẹn giờ
Dây đốt nóng
Gồm vỏ, soong và dây đốt nóng
- Dây đốt nóng chính: đặt ở đáy nồi, dùng để nấu cơm
- Dây đốt nóng phụ: đặt trong thành nồi, dùng để ủ cơm

## Slide 15
III. NỒI CƠM ĐIỆN
3. Số liệu kĩ thuật

Điện áp định mức: 127 V, 220 V
Công suất: 330W – 1400W
Dung tích soong: 0,75l, 1l, 1,5l, 1,8l, 2,5l
VD: Nồi Cơm Điện Toshiba RC-18DR3PV(G)
Điện áp định mức: 220V
Dung tích soong: 1,8l
Công suất: 780W
Khối lượng: 4,4 kg

## Slide 16
III. NỒI CƠM ĐIỆN
3. Số liệu kĩ thuật

Điện áp định mức: 127 V, 220 V
Công suất: 330W – 1400W
Dung tích soong: 0,75l, 1l, 1,5l, 1,8l, 2,5l
VD: Nồi cơm điện cỡ lớn
Điện áp định mức: 110V
Dung tích soong: 10l
Công suất: 1650W
Khối lượng: 4,4 kg

## Slide 17
III. NỒI CƠM ĐIỆN
4. Sử dụng

- Chọn nồi phù hợp
- Sử dụng đúng điện áp định mức
- Chọn chế độ nấu phù hợp, ngắt điện khi không cần sử dụng
- Giữ vệ sinh nồi
- Đảm bảo an toàn điện

## Slide 18: LUYỆN TẬP

## Slide 19
Câu 1: Đâu là đồ dùng loại điện – nhiệt?
A. Bàn là điện B. Nồi cơm điện
C. ấm điện D. cả 3 đáp án trên
Câu 2: Điện trở của dây đốt nóng:
A. Phụ thuộc điện trở suất của vật liệu làm dây đốt nóng
B. Tỉ lệ nghịch với chiều dài dây đốt nóng
C. Tỉ lệ thuận với tiết diện dây đốt nóng
D. Không phụ thuộc điện trở suất của vật liệu làm dây đốt nóng
Câu 3: Đơn vị điện trở có kí hiệu là:
A. Ω B. A
C. V D. m
Đáp án: D
Đáp án: A
Đáp án: A