## Slide 1
TRƯỜNG THCS TRƯƠNG CÔNG ĐỊNH

## Slide 2
Bài 4: ĐOẠN MẠCH NỐI TIẾP
I ) Cường độ dòng điện và hiệu điện thế trong
đoạn mach nối tiếp:
1. Nhớ lại kiến thức lớp 7

## Slide 3
I. Cường độ dòng điện và hiệu điện thế trong đoạn mạch nối tiếp
1. Trong đoạn mạch gồm 2 bóng đèn mắc nối tiếp:
- Cường độ dòng điện có giá trị như nhau tại mọi điểm :
I = I1 = I2 (1)
- Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch bằng tổng các hiệu điện thế trên mỗi đèn :
U = U1 + U2 (2)
+
-
I: CĐDĐ chạy trong mạch chính
I1,12 : CĐDĐ chạy qua Đ1,Đ 2
U ; HĐT hai đầu nguồn điện
U1, U2 :HĐT 2 đầu Đ1,Đ2
Đ2
Đ1

## Slide 4
I. Cường độ dòng điện và hiệu điện thế trong đoạn mạch nối tiếp
2. Trong đoạn mạch gồm 2 điện trở mắc nối tiếp:
- Cường độ dòng điện có giá trị như nhau tại mọi điểm :
I = I1 = I2 (1)
- Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch bằng tổng các hiệu điện thế trên mỗi đèn :
U = U1 + U2 (2)
A
K
R1
R2
A
B
+
-
I CĐDĐ chạy trong mạch chính
I1,12 : CĐDĐ chạy qua R1,R2
U ; HĐT hai đầu nguồn điện
U1, U2 :HĐT 2 đầu R1,R2

## Slide 5
I. Cường độ dòng điện và hiệu điện thế trong đoạn mạch nối tiếp
C2 Trong đoạn mạch gồm 2 điện trở R1 nối tiếp R2 :
A
K
R1
R2
A
B
+
-
Hình 4.1
Hãy chứng minh hiệu điện thế giữa 2 đầu mỗi điện trở tỉ lệ thuận với điện trở đó.

## Slide 6
Cường độ dòng điện qua R1:
Cường độ dòng điện qua R2:
Do hai điện trở mắc nối tiếp
I1 = I2
Suy ra:

## Slide 7
II. Điện trở tương đương của đoạn mạch nối tiếp
A
K
R1
R2
A
B
+
-
A
K
R1
R2
A
B
+
-
Rtd
không đổi
C3 Hãy chứng minh:
Rtd = R1 + R2
I= U/Rtđ

## Slide 8
Suy ra: Rtd = R1 + R2 (4)
Hiệu điện thế giữa 2 đầu R1: U1 = I1.R1
Hiệu điện thế giữa 2 đầu R2: U2 = I2.R2
Hiệu điện thế giữa 2 đầu Rtd: U = I.Rtđ
U =U1+U2
I.Rtđ =I1.R1 +I2.R2
Trong đoạn mạch nối tiếp:I = I1 = I2
I.Rtđ =I.R1 +I.R2
I.Rtđ =I(R1 +R2)

## Slide 9
Bài 1: Một đoạn mạch gồm hai điện trở R1 = 6 và R2 = 4 mắc nối tiếp giữa hai điểm có hiệu điện thế 12V. Tính:
a. Điện trở tương đương của đoạn mạch.
b. Cường độ dòng điện trong mạch chính.
c. Hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở.
III-Vận dụng :

## Slide 10
Bài 2: Một đoạn mạch gồm điện trở
R1 = 20 và bóng đèn mắc nối tiếp giữa hai hiệu điện thế không đổi 12V. Cường độ dòng điện trong mạch là 400 mA. Tính:
a.Điện trở tương đương của đoạn mạch
b. Điện trở của bóng đèn
Bài tập:

## Slide 11
Bài ghi:
Bài 4: ĐOẠN MẠCH NỐI TIẾP
Cường độ dòng điện, hiệu điện thế và điện trở tương đương trong đoạn mạch nối tiếp :
1. I=I1=I2
2. U = U1 + U2
3.
4. Rtđ = R1 +R2
R1
R2
I1
I2
I CĐDĐ chạy trong mạch chính
I1,12 : CĐDĐ chạy qua R1,R2
U ; HĐT hai đầu nguồn điện
U1, U2 :HĐT 2 đầu R1,R2
Rtđ : là điện trở tương đương