## Slide 1
KIỂM TRA BÀI CŨ
Hình chiếu là gì ?
Tên gọi các mặt phẳng chiếu và các hình chiếu?
Trình tự biểu diễn vật thể lên bản vẽ bằng phép chiếu vuông góc?

## Slide 2
Trình tự biểu diễn vật thể lên bản vẽ bằng phép chiếu vuông góc ?
Bước 1: Dựng 3 mặt phẳng chiếu: đứng, bằng, cạnh (vuông góc với nhau).
Bước 2: Đặt vật thể vào 3 mp chiếu (sao cho nhiều mặt vật thể song song nhiều mp chiếu)
Bước 3: Dùng phép chiếu vuông góc lần lượt chiếu vật thể lên 3 mp chiếu, ta nhận được các hình chiếu tương ứng.
Bước 4: Quay 2 mp chiếu bằng và cạnh trùng với mp chiếu đứng, ta nhận được 3 hình chiếu trên cùng 1 mặt phẳng (bản vẽ kỹ thuật).

## Slide 3
Bài 3: THỰC HÀNH - HÌNH CHIẾU
NỘI DUNG BÀI HỌC:
I/ CHUẨN BỊ
II/ NỘI DUNG THỰC HÀNH
III/ THỰC HÀNH VẼ: BẢN VẼ KỸ THUẬT
IV/ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

## Slide 4
I/ CHUẨN BỊ:
DỤNG CỤ: Bút chì 2B, gôm, ê ke, thước thẳng (30cm).
Vật liệu: Giấy vẽ A4.
Sách GK, Vỡ bài tập.

## Slide 5
II/ NỘI DUNG THỰC HÀNH:
Thực hiện bài tập thực hành ( Quan sát, nhận xét hình 3.1 và thực hiện bảng 3.1, điền kết quả vào bảng 3.1 - Sgk)
Thực hiện bài tập: BẢN VẼ KỸ THUẬT trên giấy A4
Yêu cầu thực hiện:
- Khung bản vẽ
- Khung tên
- 5 đường nét
- 10 chữ số ( 0 đến 9 )
- 27 chữ cái ( khổ chữ 7/10 )

## Slide 6
1/ Quan sát hình 3.1(Sgk):
1/ Vật thể hình 3.1a và các hướng chiếu
2/ Các hình chiếu tương ứng hình 3.1b
Các em đánh dấu X vào bảng 3.1 để biểu diễn sự tương quan giữa hình chiếu và vật thể ?

## Slide 7
Hình 3.1 a (Vật thể và hướng chiếu)
1
2
3
Hình 3.1 b (Các hình chiếu)
A
B
C

## Slide 8
 | A | B | C
1 |  |  | 
2 |  |  | 
3 |  |  | 
Hướng chiếu
Hình chiếu
X
X
X
Bảng 3.1

## Slide 9
2/ Thực hành vẽ: Bản vẽ kỹ thuật:
Yêu cầu thực hiện:
Khung bản vẽ (nét liền đậm: nét cơ bản 2B)
Khung tên (nét liền đậm)
Nội dung trong khung tên (nét đậm)
5 đường nét (liền đậm (2B), liền mảnh (1/3 2B), đứt (1/2 2B), chấm gạch (1/3 2B), lượn sóng (1/3 2B)
10 chữ số
26 chữ cái
Lưu ý: Vẽ khổ chữ và số: 7/10
(cao: 10mm, rộng: 7mm)

## Slide 10
TIÊU CHUẨN – CÔNG DỤNG CÁC ĐƯỜNG NÉT
Nét liền đậm (nét cơ bản – 2B): vẽ đường bao thấy của vật thể, khung tên, khung bản vẽ.
Nét liền mảnh (=1/3 2B): vẽ đường dóng, đường ghi kích thước, đường gạch nghiêng.
Nét đứt (=1/2 2B): vẽ đường bao khuất, cạnh khuất của vật thể.
Nét chấm gạch mảnh (=1/3 2B): vẽ đường tâm vòng tròn, cung tròn, đường trục của vật thể.
Nét lượn sóng (=1/3 2B): vẽ đường phân cách giữa hình chiếu và hình cắt, giới hạn chiều dài của vật thể.

## Slide 11
Trường THCS VÂN ĐỒN
Lớp: 8A…
Học sinh:
Ngày vẽ:
BẢN VẼ KỸ THUẬT
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
A B C D E F G H I J K L M N
O P Q R S T U V W X Y Z
20
10
10
10
140
32

## Slide 12
III/ NHẬN XÉT BÀI THỰC HÀNH
IV/ DẶN DÒ:
1. Hoàn thành bài vẽ trong tuần (gửi bài vẽ vào mail của GV)
2. Đọc trước bài 4: Bản vẽ khối đa diện