## Slide 1: Giới thiệu phần cứng Arduino và Hướng dẫn lắp ráp xe
SArduino Training 2018 cho THCS
Saigon Institute of Technology

## Slide 2: Nội dung
Phần cứng Arduino
Hướng dẫn lắp ráp xe

## Slide 3: Phần cứng Arduino
Mạch Arduino Uno R3
Động cơ (Motor) + Bánh xe
Cảm biến dò line thanh 5 led (Line Sensor)
Cảm biến khoảng cách (UltraSonic Sensor)
Cảm biến góc nghiêng GY521 MPU6050
Mạch khuếch đại dòng điện + Pin
Các thành phần khác

## Slide 4: 1. Mạch Arduino Uno R3
Arduino là nền tảng giúp phát triển các ứng dụng vi điều khiển nhanh và thuận tiện.
Ứng dụng rộng rãi trong các thiết kế (cả nghiên cứu lẫn thương mại)
Được hỗ trợ bởi cộng đồng lớn
Arduino Uno là dòng Arduino phổ biến nhất

## Slide 5: Mạch Arduino Uno R3 - Sơ đồ chân

## Slide 6: Mạch Arduino Uno R3 - Sơ đồ chân

## Slide 7: Mạch Arduino Uno R3 - Sơ đồ chân
Chân giao tiếp Digital (tín hiệu số):
  Có 14 chân, từ 0 đến 13
  Những chân có dấu ~ (3, 5, 6, 9, 10,11) là những chân có thể xuất ra xung có thể thay đổi độ rộng, được ứng dụng để điều khiển tốc độ động cơ hoặc độ sáng của đèn.
Chân đọc tín hiệu Analog (tín hiệu tương tự):
  Có 6 chân, từ A0 đến A5.
  Đọc tín hiệu Analog từ cảm biến để IC Atmega 328 xử lý.
Chân cấp nguồn:
  Bao gồm các chân: GND (nối đất/âm), 5V, 3.3V
  Các chân này dùng để cấp nguồn cho các thiết bị bên ngoài như role, cảm biến, RC servo,…
  Ngoài ra còn có các chân: Vin, Reset, IOREF

## Slide 8: Mạch Arduino Uno R3 – Thông số

## Slide 9: 2. Động cơ (Motor) + Bánh xe
Điện áp hoạt động : 3-12VDC
Dòng điện tiêu thụ: 110-200mA
Tỉ số truyền: 1:48
Tốc độ quay:
    3V ~ 125 rpm
    5V ~ 208 rpm

## Slide 10: 2. Động cơ (Motor) + Bánh xe (tt)
Thông tin cơ bản sản phẩm :
  Động cơ DC giảm tốc GA12 thích hợp với các ứng dụng xe mô hình, robot, ổ khóa điện tử, thiết bị thông minh,....
  Điện áp hoạt động: 1.5 ~ 12VDC
  Tỉ số truyền: 100:1
  Tốc độ qua hộp số:
    3V ~ 75rpm
    6V ~ 150rpm
    12V ~ 300rpm

## Slide 11: 3. Cảm biến dò đường thanh 5 led (Line Sensor)
Phát hiện vùng màu đen và vùng màu sáng
Hoạt động dựa trên nguyên lý của tia hồng ngoại (bị hấp thu khi chiếu vào bề mặt màu đen và phản xạ với các bề mặt màu sáng)
5 cảm biến hồng ngoại hướng xuống đất: cảm biến nào nằm trên vùng màu đen sẽ cho giá trị 0, ngược lại là 1

## Slide 12: 3. Cảm biến dò line thanh 5 led (Line Sensor) (tt)
  Điện áp hoạt động: 3.3 ~ 5VDC
  Có LED hiện thị ngõ ra cho từng cảm biến
  Tích hợp 5 cảm biến dò line, 1 cảm biến tránh vật cản và 1 công tắc hành trình báo chạm vật
  Ngõ ra gồm 7 chân tín hiệu của cảm biến dạng số và 2 ngõ vào cấp nguồn cho thiết bị
  Khoảng cách phát hiện 1cm~2.5cm
  Kích thước: 128 x 45 x 12mm.

## Slide 13: 4. Cảm biến khoảng cách (UltraSonic Sensor)
Đo khoảng cách đến vật cản nhờ đo đạc thời gian sóng siêu âm phát ra từ cảm biến và nhận về
Điện áp hoạt động: 5VDC
Dòng cấp: < 2mA
Góc quét:<15 độ
Phát hiện vật cản trong khoảng: 2-300cm
Kích thước: 43mm x 20mm x 17mm​

## Slide 14: 5. Cảm biến góc nghiêng GY-521 MPU6050
Cảm biến 6 bậc tự do MPU6050 cho phép đo đạc vận tốc góc và gia tốc theo 3 trục x,y,z
Thông tin kỹ thuật:
  Nguồn: 3 ~ 5VDC
  Giao tiếp: I2C
  Giá vận tốc góc trong khoảng: +/- 250 500 1000 2000 degree/sec
  Giá trị gia tốc trong khoảng: +/- 2g, +/- 4g, +/- 8g, +/- 16g (1g=1m/s2)

## Slide 15: 6. Mạch khuếch đại dòng điện + Pin
Khuếch đại dòng điện cho các ứng dụng cần dòng lớn: điều khiển động cơ, chiếu sáng,…
Nguyên tắc hoạt động cơ bản: dòng tại ngõ vào Inn sẽ được khuếch đại thành dòng tại ngõ ra Outn
Driver: L298N tích hợp hai mạch cầu H
Điện áp cung cấp: 5 ~ 12VDC
Dòng tối đa cho mỗi cầu H là: 2A
Điện áp của tín hiệu điều khiển: 5 ~ 7VDC
Dòng của tín hiệu điều khiển: 0 ~ 36mA

## Slide 16: 7. Các thành phần khác
Bánh xe mắt trâu
Dây điện đực, cái
Bảng mica

## Slide 17: Hướng dẫn lắp ráp xe

## Slide 18: Sơ đồ đi dây: động cơ
Động cơ | Mạch khuếch đại
Động cơ trái | Out1
 | Out2
Động cơ phải | Out3
 | Out4
Mạch khuếch đại | Mạch arduino
In1 | 8
In2 | 9
In3 | 10
In4 | 11
+12V | Vin
GND | GND

## Slide 19: Sơ đồ đi dây: cảm biến dò đường
Cảm biến dò line | Mạch arduino
SS1 | 3
SS2 | 4
SS3 | 5
SS4 | 6
SS5 | 7
VCC5 | 5V
GND | GND

## Slide 20: Sơ đồ đi dây: cảm biến khoảng cách
Cảm biến khoảng cách | Mạch arduino
VCC | 5V
Trig | 12
Echo | 13
GND | GND

## Slide 21: Sơ đồ đi dây: cảm biến góc nghiêng
Cảm biến góc nghiêng | Mạch Arduino
VCC | 5V
SCL | A5/ SCL
SDA | A4/ SDA
GND | GND
INT | 2