## Slide 1
CÔNG NGHỆ 9
Gi¸o viªn : Hoµng Danh TiÕn
LẮP ĐẶT MẠCH ĐIỆN
Hai công tắc ba cực điều khiển một đèn
Giáo viên thực hiện: Nguyễn Thị Việt Hân

## Slide 2
* Dụng cụ:
kìm cắt dây
kìm tuốt dây
Khoan tay
Tua vít
khoan điện cầm tay
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
bút thử điện
Thước kẻ
Bút chì
I. Giới thiệu chung:

## Slide 3
* Vật liệu và thiết bị

## Slide 4
* Vật liệu và thiết bị
Giới thiệu Công tắc ba cực
- Ký hiệu
-Có ba cực nối dây
- Cách nối dây
- Vị trí trên bảng điện
? Cá nhân: Tự so sánh với công tắc 2 cực
2 cực tĩnh.
1 cực động

## Slide 5
A
0
1
1
2
2
a) Sơ đồ nguyên lí mạch điện
THẢO LUẬN NHÓM (5’)
-Quan sát sơ đồ mạch điện cho biết cách nối dây của hai công tắc ba cực trong mạch điện trên?
-Khi nào đèn sáng, khi nào đèn không sáng?
K1
K2
1. Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện
II. Phần thực hành:

## Slide 6
A
0
1
1
2
2
K1
K2
* Hoạt động của mạch điện
K1 nối 1 – K2 nối 1: Đèn sáng
*Cách nối dây của 2 công tắc:
Cực động (Tiếp điện động):K1 nối dây pha qua cầu chì;
K2 nối 1 cực của đèn.
- Cực tĩnh (Tiếp điện tĩnh): Nối tương ứng của 2 công tắc.

## Slide 7
A
0
1
1
2
2
* Hoạt động của mạch điện
K1 nối 2 – K2 nối 2: Đèn sáng
K1
K2

## Slide 8
A
0
1
1
2
2
*Hoạt động của mạch điện
K1 nối 2 – K2 nối 1: Đèn không sáng
K1
K2

## Slide 9
A
0
1
1’
2’
2
Mạch đèn cầu thang dạng 2
K1
K2

## Slide 10
1
2
3
4
5
6
0
A
7
b) Sơ đồ lắp đặt mạch điện
K1
K2

## Slide 11
1
2
3
4
5
6
0
A
7
K1
K2
- Các bước vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện

## Slide 13
2. Qui trình lắp đặt mạch điện :
Vạch
dấu
Khoan
lỗ
Lắp
TBĐ
vào BĐ
Nối dây
Mạch
điện
Kiểm
tra
?
?
?
?
?

## Slide 14
Vina
BƯỚC 1
VẠCH DẤU
Chú ý: khoảng cách tương ứng từ thiết bị đến cạnh bảng điện bằng nhau

## Slide 15
Vina
Chú ý: khoảng cách tương ứng từ thiết bị đến cạnh bảng điện bằng nhau

## Slide 16
KHOAN LỖ
BẢNG ĐIỆN
BƯỚC 2

## Slide 18
Cực động
Cực tĩnh
BƯỚC 3
LẮP THIẾT BỊ CỦA BẢNG ĐIỆN
Nhắc lại: các cực nối dây của công tắc

## Slide 19
Nhắc lại: cách luồn dây nối dây
của công tắc vào bảng điện.

## Slide 21
BƯỚC 4
NỐI DÂY MẠCH ĐIỆN
Nối dây đui đèn
Nối dây vào phích cắm điện (mạch chính)

## Slide 22
Kiểm tra sản phẩm
1
2
3
4
5
6
0
A
7
Sơ đồ lắp đặt mạch điện
BƯỚC 5

## Slide 23
3mm
Kiểm tra mối nối dây các thiết bị trên bảng điện

## Slide 24

R > 0
Kiểm tra thông mạch
Cã Ýt nhÊt 1 tr­êng hîp R = 0
- ChËp m¹ch, kiÓm tra l¹i m¹ch ®iÖn
R trong mäi tr­êng hîp
- KiÓm tra cÇu ch×
- KiÓm tra c¸c chç nèi d©y
- KiÓm tra tiÕp ®iÓm cña c«ng t¾c
(Có thể bằng
Đồng hồ vạn năng)

## Slide 25
LIÊN HỆ THỰC TẾ
Mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển 1 đèn thường dùng trong những trường hợp nào ?
Trả lời :
Chiếu sáng cầu thang, hành lang, phòng ngủ
Khi cổng và nhà xa nhau; Hai nhà chung ngõ; …

## Slide 29: HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
1. Học bài:
Nắm vững nguyên lý làm việc và ứng dụng của
mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển một đèn.
- Nghiên cứu và hoàn thành nội dung còn lại trong SGK
Rèn luyện lắp đặt mạch điện này ở nhà.
Tiết sau thực hành lắp mạch điện
2. Thực hành:

## Slide 30
* Chuẩn bị dụng cụ theo nhóm:
Kìm cắt dây
Kìm tuốt dây
Khoan tay
Dao nhỏ
Tua vít
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
Bút thử điện
Thước kẻ
Bút chì

## Slide 31
* Chuẩn bị vật tư thiết bị theo nhóm:

## Slide 32
Những lưu ý khi thực hành
Không mất trật tự
Ko đi lại tự do
Khi làm giữ vệ sinh sạch sẽ
Làm xong dọn sạch sẽ
Trước khi cắm điện để giáo viên kiểm tra xem đã đc chưa, điện có hở ko.
Xem lại xem nhóm còn thiếu dụng cụ j

## Slide 33
Dụng cụ vật liệu thiết bị
stt | Dụng cụ | Số lượng | Chất lượng
1 | Kìm tuốt dây | 1 | Còn tốt
2 | Tua vít | >2 | Còn tốt
3 | Bút thử điện | 1 | Còn tốt
4 | Kéo,thước,bút chì | 1 | 
5 | Bảng điện | 1 | Mới
6 | c.tắc 2 cực | 2 | Mới
7 | Cầu chì | 2 | 5ampe 220v
8 | Bóng đèn, đui | 2 | 40w
9 | Dây điện | 2m | Mới
10 | Băng cách điện | 1 | 
11 | Bìa cứng, bảng gỗ | 1 | 40*60
12 | Phích cắm | 1 | Mới