## Slide 1
TRƯỜNG THCS HOA LƯ
TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN
DẠY HỌC ONLINE
MÔN VẬT LÝ 9
GV: TRẦN THỊ LỆ HẰNG

## Slide 3
Chủ đề 3: ĐOẠN MẠCH
+
-
I. Đoạn mạch gồm các điện trở mắc nối tiếp:
I = I1 = I2 (1)
U = U1 + U2 (2)
* Nhớ lại kiến thức lớp 7: Đoạn mạch gồm 2 đèn mắc nối tiếp

## Slide 4
Chủ đề 3: ĐOẠN MẠCH
Đoạn mạch gồm các điện trở mắc nối tiếp:
Đoạn mạch gồm các điện trở mắc song song:

## Slide 5
Chủ đề 3: ĐOẠN MẠCH
I. Đoạn mạch gồm các điện trở mắc nối tiếp:
I = I1 = I2 (1)
U = U1 + U2 (2)
1. Cường độ dòng điện và hiệu điện thế trong đoạn mạch nối tiếp:
R1
R2
A
K
- Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch bằng tổng các hiệu điện thế trên mỗi điện trở:
- Cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch bằng cường độ dòng điện chạy qua từng điện trở:

## Slide 6
I. Đoạn mạch gồm các điện trở mắc nối tiếp:
1. Cường độ dòng điện và hiệu điện thế trong đoạn mạch nối tiếp:
Chủ đề 3: ĐOẠN MẠCH
2. Điện trở tương đương của đoạn mạch nối tiếp:
A
K
R1
R2
A
B
+
-
A
K
R1
R2
A
B
+
-
Rtd
Điện trở tương đương của hai điện trở mắc nối tiếp:
Rtd = R1 + R2

## Slide 7
Chứng minh: Rtd = R1 + R2
Vì R1 mắc nối tiếp R2, ta có : U = U1 + U2.
Từ định luật Ohm: I = => U = I . R
Hiệu điện thế giữa 2 đầu R1: U1 = I1.R1
Hiệu điện thế giữa 2 đầu R2: U2 = I2.R2
I . R = I1.R1 + I2.R2 = I . (R1 + R2)
Rtd = R1 + R2 ; (Vì I = I1 = I2)
2. Điện trở tương đương của đoạn mạch nối tiếp:

## Slide 8
I. Đoạn mạch gồm các điện trở mắc nối tiếp:
2. Điện trở tương đương của đoạn mạch nối tiếp:
Điện trở tương đương của hai điện trở mắc nối tiếp:
Rtd = R1 + R2
Nếu đoạn mạch gồm n điện trở mắc nối tiếp:
Rtđ = R1 + R2 +…+ Rn
Nếu đoạn mạch gồm n điện trở giống hệt nhau mắc nối tiếp:
Rtđ = n . R, với n: số điện trở
- Mối liên hệ giữa U và R:

## Slide 9
I. Cường độ dòng điện và hiệu điện thế trong đoạn mạch nối tiếp
Cường độ dòng điện qua R1: I1 =
Cường độ dòng điện qua R2: I2 =
Do hai điện trở mắc nối tiếp IAB = I1 = I2
Suy ra:
Chứng minh
U1
R1
U2
R2
=
U1
R1
U2
R2
=
U1
U2
R1
R2
hay

## Slide 10
?
Cầu chì
K
Đ1
Đ2
A B
+
_
 Khi công tắc K mở, hai đèn có hoạt động không? Vì sao?
 Khi công tắc K đóng, cầu chì bị đứt, hai đèn có hoạt động không? Vì sao?
 Khi công tắc K đóng, dây tóc đèn Đ1 bị đứt đèn Đ2 có hoạt động không? Vì sao?

## Slide 12
Đối với đoạn mạch song song, điện trở tương đương của đoạn mạch có bằng tổng các điện trở thành phần không?
Chủ đề 3: ĐOẠN MẠCH

## Slide 13
II. Đoạn mạch gồm các điện trở mắc song song:
Chủ đề 3: ĐOẠN MẠCH
1. Cường độ dòng điện và hiệu điện thế trong đoạn mạch song song:
* Nhớ lại kiến thức lớp 7 ( đoạn mạch gồm hai bóng đèn mắc song song)
I1
I2
I
I = I1 + I2 (1)
U = U1 = U2 (2)

## Slide 14
II. Đoạn mạch gồm các điện trở mắc song song:
Chủ đề 3: ĐOẠN MẠCH
1. Cường độ dòng điện và hiệu điện thế trong đoạn mạch song song:
- Cường độ dòng điện chạy trong mạch chính bằng tổng cường độ dòng điện chạy qua các nhánh : I = I1+ I2
- Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch song song bằng hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi mạch nhánh: U = U1 = U2
- Mối liên hệ giữa I và R:

## Slide 15
R1
R2
I2
I1
=
Chứng minh:
- Từ định luật Ôm, ta có:
U1= I1.R1
U2= I2.R2
Vì song song , ta có U1 = U2 nên suy ra:
R2
R1


## Slide 16
2. Điện trở tương đương của đoạn mạch song song:
Vì I = I1 + I2
Do đó :
2
1
R
U
R
U
Rtđ
U
+
=
2
1
1
1
1
R
R
Rtđ
+
=
Ta có: U = U1 = U2
Rtđ
U
I
=
,
1
1
R
U
I
=
,
2
2
R
U
I
=
II. Đoạn mạch gồm các điện trở mắc song song:
2
1
1
1
1
R
R
Rtđ
+
=
Chứng minh:

Hay:
Đối với đoạn mạch gồm 2 điện trở mắc song song thì nghịch đảo của điện trở tương đương bằng tổng các nghịch đảo của từng điện trở thành phần.

## Slide 17
- Nếu mạch chỉ có 2 điện trở R1 và R2 mắc song song thì:
- Nếu mạch có n điện trở như nhau là R mắc song song thì:
2. Điện trở tương đương của đoạn mạch song song:
- Nếu đoạn mạch gồm n điện trở mắc song song:

## Slide 19
 | R1 mắc nối tiếp R2 | R1 mắc song song R2
1. Cường độ dòng điện | I = I1 = I2 | I = I1 + I2
2. Hiệu điện thế | U = U1 + U2 | U = U1 = U2
3. Điện trở tương đương | Rtđ = R1 + R2 | Hay: Rt đ =
4. Có n điện trở giống nhau | Rtđ = n . R | Rtđ =
5. Mối liên hệ |  | 
 | R1 mắc nối tiếp R2 | R1 mắc song song R2
1. Cường độ dòng điện | I = I1 = I2 | I = I1 + I2
2. Hiệu điện thế | U = U1 + U2 | U = U1 = U2
3. Điện trở tương đương | Rtđ = R1 + R2 | Hay: Rt đ =
4. Có n điện trở giống nhau | Rtđ = n . R | 
5. Mối liên hệ |  | 
TÓM TẮT CÔNG THỨC

## Slide 21
VẬN DỤNG

## Slide 23
? Cho mạch điện có sơ đồ như hình 5.1, trong đó R1= 15 Ω, R2=10 Ω, vôn kế chỉ 12V.
a. Tính điện trở tương đương của đoạn mạch.
b. Tính số chỉ của các ampe kế.
Tóm tắt :
R1=15Ω;
R2=10Ω
U=12V
a)Rtđ=? Ω
b)I,I1,I2=?A
a. Điện trở tương đương của đoạn mạch.
Ω
b. Số chỉ của các ampe kế.
Vì R1 mắc song song với R2 nên : U=U1=U2=12V
Số chỉ của các ampe kế A.
Số chỉ của các ampe kế A1 .
Số chỉ của các ampe kế A2 .

## Slide 24
? Cho mạch điện có sơ đồ hình 5.2, trong đó R1=5 Ω, R2=10 Ω, ampekế A1 chỉ 0,6 A. a. Tính hiệu điện thế giữa hai đầu AB của đoạn mạch.
b. Tính cường độ dòng điện ở mạch chính.
Tóm tắt :
R1=5Ω;
R2=10Ω
I1=0,6A
a)UAB =? V
b)I=?A
a. Hiệu điện thế giữa hai đầu của R1 .
U1=I1.R1= 0,6.5 = 3V
Vì R1 mắc song song với R2 .
UAB= U1= U2= 3 V
Cường độ dòng điện ở mạch chính.
b.ĐTTĐ của mạch :
Ω
Cường độ dòng điện qua R2.
Cường độ dòng điện ở mạch chính: I=I1+I2= 0,6+0,3 = 0,9A

## Slide 25
? Cho mạch điện có sơ đồ hình 5.3, trong đó R1=20Ω, R2=30Ω, ampe kế chỉ 1,2A. Tính số chỉ của các ampe kế A1 và A2.
Tóm tắt :
R1= 20 Ω;
R2= 30 Ω
I=1,2 A
I1, I2 =?A
ĐTTĐ của mạch :
12 Ω
Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch .
UAB= I.Rtđ= 1,2.12=14,4V
Vì R1 mắc song song với R2 .
UAB= U1= U2= 14,4V
Số chỉ của các ampe kế A1 .
Số chỉ của các ampe kế A2 .

## Slide 26
DẶN DÒ
Ghi bài, học bài ghi
Làm bài tập 7, 8, 9 trang 25 Sách tài liệu dạy học Vật Lý 9