## Slide 1
Khi vật thể được chiếu lên mặt phẳng, hình ảnh nhận được trên mặt phẳng đó gọi là hình chiếu của vật thể.
ÔN TẬP
Câu 1: Khái niệm về hình chiếu?

## Slide 2
ÔN TẬP
Câu 2: Khái niệm khối tròn xoay
Khối tròn xoay được tạo thành khi quay một hình phẳng quanh một đường cố định (trục quay) của hình.

## Slide 3
ÔN TẬP
Câu 3: Khái niệm và công dụng của hình cắt:
- Khái niệm: Hình cắt là hình biểu diễn phần vật thể ở sau mặt phẳng cắt (khi giả sử cắt vật thể).
- Công dụng: Hình cắt dùng để biểu diễn rõ hơn hình dạng bên trong của vật thể.

## Slide 4
ÔN TẬP
Câu 4: Quy ước vẽ ren ngoài (ren trục)
- Quy ước vẽ ren ngoài: + Đường đỉnh ren được vẽ bằng nét liền đậm. + Đường chân ren được vẽ bằng nét liền mảnh. + Đường giới hạn ren được vẽ bằng nét liền đậm. + Vòng đỉnh ren được vẽ đóng kín bằng nét liền đậm. + Vòng chân ren được vẽ hở bằng nét liền mảnh.

## Slide 5
ÔN TẬP
Câu 5: Trình tự đọc bản vẽ chi tiết, bản vẽ lắp:
- Trình tự đọc bản vẽ chi tiết: Khung tên → Hình biểu diễn → Kích thước → Yêu cầu kĩ thuật → Tổng hợp.
- Trình tự đọc bản vẽ lắp: Khung tên → Bảng kê → Hình biểu diễn → Kích thước → Phân tích chi tiết → Tổng hợp