## Slide 1: VẬT LÝ 9 Bài 2

## Slide 2: Bài 2
ĐIỆN TRỞ CỦA DÂY DẪN – ĐỊNH LUẬT ÔM

## Slide 3: ĐIỆN TRỞ CỦA DÂY DẪN 01

## Slide 4: 1) Xác định thương số đối với mỗi dây dẫn
C1
Tính thương số đối với mỗi dây dẫn dựa vào kết quả bảng 1;2
Bảng 1: Dây dẫn 1
Bảng 2: Dây dẫn 2
Lần đo | HĐT (V) | CĐDĐ (A)
1 | 1,5 | 0,25
2 | 3 | 0,5
3 | 4,5 | 0,75
4 | 6 | 1
Lần đo | HĐT (V) | CĐDĐ (A)
1 | 2 | 0,1
2 | 2,5 | 0,125
3 | 4 | 0,2
4 | 5 | 0,25

## Slide 5: Nhận xét thương số đối với mỗi dây dẫn và với 2 dây dẫn khác nhau.
C2
Trả lời:
Đối với mỗi dây dẫn thì thương số có giá trị như nhau ( không đổi ). Đối với hai dây dẫn khác nhau thì thương số có giá trị khác nhau.

## Slide 6: 2) Điện trở
Trị số không đổi đối với mỗi dây dẫn được gọi là điện trở của dây dẫn đó.
Công thức:
Với:
U: Hiệu điện thế (V)
I: Cường độ dòng điện (A)
R: Điện trở (Ω)

## Slide 7
Trong mạch điện điện trở có kí hiệu:
Ngoài ra còn dùng đơn vị: kΩ , MΩ
Đơn vị điện trở là Ω (Ôm )
1 kΩ = 1000 Ω ; 1 MΩ = 1 000 000 Ω
Ý nghĩa của điện trở: Điện trở biểu thị mức độ cản trở dòng điện nhiều hay ít của dây dẫn.

## Slide 8: Định luật ÔM

## Slide 9: 1) Hệ thức của định luật Ôm U : Hiệu điện thế (V)   I : Cường độ dòng điện (A) R : Điện trở (Ω)

## Slide 10: 2) Phát biểu định luật
Cường độ dòng địên chạy qua dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu địên thế đặt vào hai đầu dây và tỉ lệ nghịch với điện trở của dây

## Slide 11: VẬN DỤNG
III

## Slide 12: C3
Một bóng đèn lúc thắp sáng có điện trở 12 Ω CĐDĐ chạy qua dây tóc bóng đèn là 0,5A. Tính HĐT giữa 2 đầu dây tóc bóng đèn khi đó

## Slide 13: C3
R = 12 Ω
I = 0,5A
U = ?
Hiệu điện thế giữa hai đầu dây tóc bóng đèn là 6V.
Áp dụng công thức:
= 12 . 0,5
Tóm tắt
Giải
= 6 (V)

## Slide 14: C4
Đặt cùng một hiệu điện thế vào hai đầu các dây dẫn có điện trở R1 và R2 Biết R2 =3R1. Dòng điện chạy qua dây dẫn nào có cường độ lớn hơn và lớn hơn bao nhiêu lần?

## Slide 15: C4
So sánh và
Áp dụng công thức:
Tóm tắt
Giải
gấp 3 lần

## Slide 16: VẬN DỤNG
Câu 1: Lựa chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống:
…………………….của dây dẫn càng nhỏ thì dây dẫn đó dẫn điện càng tốt.
A. Điện trở B. Chiều dài
C. Cường độ D. Hiệu điện thế
Câu 2: Đơn vị nào dưới đây là đơn vị của điện trở?
A. Ôm B. Oát
C. Vôn D. Ampe